Утверждена постановлением администрации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан № 100 от 06.05.2016

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белбеевский район Республики Башкортостан

на 2016 - 2021 годы

## Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; «Требования к Программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502; Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы: | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы: | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы: | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению. |
| Цель Программы: | Обеспечение надежности и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | с 2016 г. по 2021 г. |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования в бюджете городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевкий район Республики Башкортостан на 2016 год на коммунальное хозяйство и благоустройство составляет 6134 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: бюджетные средства (Федеральный, Республиканский бюджеты; местный бюджет); средства предприятий коммунального комплекса; средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2025 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении. 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением. 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета. |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан обеспечены коммунальными услугами: электроснабжение, центральное отопление, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, захоронение (утилизация) ТБО.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями, имеющими организационно-правовую форму – ОАО, ЗАО,  ООО.

Предприятия организационно-правовой формы ОАО, ЗАО, ООО используют в производственной деятельности собственные основные средства или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица№ 2.1.  Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация, предоставляющая услугу | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Обслуживание оборудования и сетей – ООО Белебеевские городские электрические сети | ООО | Прямые договора | Прямые договора |
|  | Сбыт – Белебеевский участок ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» | ООО |  |  |
| Теплоснабжение | ООО "Теплоэнерго» | ООО | Прямые договора, через УК | Прямые договора |
| Водоснабжение | ООО «Белебеевский водоканал» | ООО | Прямые договора, через УК | Прямые договора |
| Водоотведение | услуга централизованного водоотведения - ООО «Белебеевский водоканал» | ООО | Прямые договора, через УК | Прямые договора |
|  | очистка сточных вод - ООО «Водостоксервис» | ООО | Прямые договора |  |
| Газоснабжение | Поставка газа, обслуживание оборудования и сетей - филиал ОАО "Газпром газораспределение Уфа" в г. Белебей | ОАО «Газпром» | Прямые договора | Прямые договора |

## 2.1. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Система электроснабжения г.п. Приютовский поссовет Белебеевского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше),  распределительные сети (линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (10/0,4 кВ).

Электроснабжение г.п. Приютовский поссовет осуществляется по воздушным линиям 6 кВ проводами марки АС-50, АС-35 от открытых ПС 35/10 кВ «Кожай-Максимово» 2х16 МВА (расположена на территории Ермекеевского района), ПС 35/6 кВ «Приютово» 2х4 МВА, ПС 35/6 кВ «Комсомольская» 2х6,3 МВА.

Низковольтное напряжение распределяется от трансформаторных подстанций ООО «Белебеевские городские электрические сети» 6/0,4 кВ-62 шт, мощность силовых трансформаторов-22950 Вт, количество силовых трансформаторов – 83 шт.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным и кабельным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов г.п. Приютовский поссовет относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Таблица: Основные технические характеристики и показатели системы электроснабжения

Объем отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч

| МКД |  | Частный сектор |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  | 2014 |  | 2014 |
| месяц | расход |  | месяц | расход |  | месяц | расход |
| январь | 0 |  | январь | 0 |  | январь | 0 |
| февраль | 0 |  | февраль | 0 |  | февраль | 0 |
| март | 0 |  | март | 0 |  | март | 0 |
| апрель | 0 |  | апрель | 0 |  | апрель | 0 |
| май | 381497 |  | май | 0 |  | май | 381497 |
| июнь | 285028 |  | июнь | 0 |  | июнь | 285028 |
| июль | 294084 |  | июль | 414131 |  | июль | 708215 |
| август | 374638 |  | август | 310794 |  | август | 685432 |
| сентябрь | 330253 |  | сентябрь | 296761 |  | сентябрь | 627014 |
| октябрь | 366709 |  | октябрь | 307990 |  | октябрь | 674699 |
| ноябрь | 402534 |  | ноябрь | 328900 |  | ноябрь | 731434 |
| декабрь | 416204 |  | декабрь | 351577 |  | декабрь | 767781 |
| ИТОГО | 2850947 |  | ИТОГО | 2010153 |  | ИТОГО | 4861100 |
| 2015 |  | 2015 |  | 2015 |
| январь | 420138 |  | январь | 398137 |  | январь | 818275 |
| февраль | 367576 |  | февраль | 314260 |  | февраль | 681836 |
| март | 345230 |  | март | 337971 |  | март | 683201 |
| апрель | 331600 |  | апрель | 315466 |  | апрель | 647066 |
| май | 341659 |  | май | 319934 |  | май | 661593 |
| июнь | 326253 |  | июнь | 318780 |  | июнь | 645033 |
| июль | 310000 |  | июль | 290154 |  | июль | 600154 |
| август | 340411 |  | август | 290163 |  | август | 630574 |
| сентябрь | 370846 |  | сентябрь | 290997 |  | сентябрь | 661843 |
| октябрь | 364498 |  | октябрь | 317199 |  | октябрь | 681697 |
| ноябрь | 377135 |  | ноябрь | 337525 |  | ноябрь | 714660 |
| декабрь | 378844 |  | декабрь | 355024 |  | декабрь | 733868 |
| Итого | 4274190 |  | Итого | 3885610 |  | Итого | 8159800 |
| 2016 |  | 2016 |  | 2016 |
| январь | 402247 |  | январь | 438766 |  | январь | 841013 |
| февраль | 375599 |  | февраль | 296056 |  | февраль | 671655 |
| март | 331984 |  | март | 343624 |  | март | 675608 |
| ИТОГО | 1109830 |  | ИТОГО | 1078446 |  | ИТОГО | 2188276 |

| наименование | 2014 год | 2015год | 1 квартал 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска электрической энергии, тыс. кВт*ч | 4861100 | 8159800 | 2188276 |
| В том числе частный сектор | 2010153 | 3885610 | 1078446 |
| В том числе МКД | 2850947 | 4274190 | 1109830 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | 100 % | 100 % | 100 % |

Надежность системы электроснабжения городского поселения Приютовский поссовет соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения городского поселения Приютовский поссовет по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения городского поселения Приютовский поссовет показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

Воздействие системы электроснабжения городского поселения Приютовский поссовет на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

## 2.1.1. Тарифы для населения на электроэнергию

Тарифы для населения за электроснабжение

1. Дома, оборудованные газовыми плитами

| № | Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | с 1 января по 30 июня 2015 года | с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
| 1 | Одноставочный тариф | 2,35 | 2,55 |
| 2 | Двуставочный тариф |
| 2.1 | Дневная зона | 2,57 | 2,91 |
| 2.2 | Ночная зона | 1,57 | 1,78 |
| 3 | Трехставочный тариф |
| 3.1 | Пиковая зона | 2,59 | 2,94 |
| 3.2 | Полупиковая зона | 2,35 | 2,55 |
| 3.3 | Ночная зона | 1,57 | 1,78 |

2. Дома, оборудованные электроплитами*

| № | Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | с 1 января по 30 июня 2015 года | с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
| 1 | Одноставочный тариф | 1,65 | 1,79 |
| 2 | Двуставочный тариф |
| 2.1 | Дневная зона | 1,80 | 2,04 |
| 2.2 | Ночная зона | 1,10 | 1,24 |
| 3 | Трехставочный тариф |
| 3.1 | Пиковая зона | 1,81 | 2,05 |
| 3.2 | Полупиковая зона | 1,65 | 1,79 |
| 3.3 | Ночная зона | 1,10 | 1,24 |

3. Сельские населенные пункты*

| № | Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | с 1 января по 30 июня 2015 года | с 1 июля по 31 декабря 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
| 1 | Одноставочный тариф | 1,65 | 1,79 |
| 2 | Двуставочный тариф |  |  |
| 2.1 | Дневная зона | 1,80 | 2,04 |
| 2.2 | Ночная зона | 1,10 | 1,24 |
| 3 | Трехставочный тариф |  |  |
| 3.1 | Пиковая зона | 1,81 | 2,05 |
| 3.2 | Полупиковая зона | 1,65 | 1,79 |
| 3.3 | Ночная зона | 1,10 | 1,24 |

*Применен коэффициент 0,7 в соответствии с пунктом 3 Постановления Государственного комитета Республики Башкортостана по тарифам №569 от 28 ноября 2013 г.

Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению утвержден постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178

1. Дома, оборудованные газовыми плитами

| № | Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | с 1 января по 30 июня 2016 года | с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
| 1 | Одноставочный тариф | 2,55 | 2,74 |
| 2 | Двуставочный тариф |
| 2.1 | Дневная зона | 2,91 | 3,15 |
| 2.2 | Ночная зона | 1,78 | 2,04 |
| 3 | Трехставочный тариф |
| 3.1 | Пиковая зона | 2,94 | 3,38 |
| 3.2 | Полупиковая зона | 2,55 | 2,74 |
| 3.3 | Ночная зона | 1,78 | 2,04 |

2. Дома, оборудованные электроплитами*

| № | Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | с 1 января по 30 июня 2016 года | с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
| 1 | Одноставочный тариф | 1,79 | 1,92 |
| 2 | Двуставочный тариф |
| 2.1 | Дневная зона | 2,04 | 2,21 |
| 2.2 | Ночная зона | 1,24 | 1,42 |
| 3 | Трехставочный тариф |
| 3.1 | Пиковая зона | 2,05 | 2,35 |
| 3.2 | Полупиковая зона | 1,79 | 1,92 |
| 3.3 | Ночная зона | 1,24 | 1,42 |

3. Сельские населенные пункты*

| № | Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | с 1 января по 30 июня 2016 года | с 1 июля по 31 декабря 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
| 1 | Одноставочный тариф | 1,79 | 1,92 |
| 2 | Двуставочный тариф |  |  |
| 2.1 | Дневная зона | 2,04 | 2,21 |
| 2.2 | Ночная зона | 1,24 | 1,42 |
| 3 | Трехставочный тариф |  |  |
| 3.1 | Пиковая зона | 2,05 | 2,35 |
| 3.2 | Полупиковая зона | 1,79 | 1,92 |
| 3.3 | Ночная зона | 1,24 | 1,42 |

*Применен коэффициент 0,7 в соответствии с пунктом 3 Постановления Государственного комитета Республики Башкортостана по тарифам №569 от 28 ноября 2013 г.

Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению утвержден постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178

## 2.1.2. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

К основным проблемам электроснабжения городского поселения Приютовский поссовет относятся физическое и моральное старение части оборудования, износ участков распределительных электрических сетей, эксплуатирующихся более 20-30 лет.

Сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования, снижение резервов. Потребность в электроэнергии со временем растет, а пропускная способность старых линий значительна низка, что приводит к дополнительной потере на линиях электропередач.

## 2.2. Основные показатели системы теплоснабжения

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение городского поселения Приютовский поссовет МР Белебеевский район Республики Башкортостан осуществляется от отопительных котельных, работающих на природном газе.

Теплоснабжение потребителей городского поселения Приютовский поссовет  осуществляется котельными ООО «Теплоэнерго». На территории поселения предприятие имеет в управлении следующее муниципальное имущество: 3 котельных, 5 ЦТП, 1 станция смешения, 29,7 км тепловых сетей.

Системой теплоснабжения городского поселения предоставляются услуги по отоплению и горячему водоснабжению в многоквартирные жилые дома, объектам социальной сферы, в общественные здания, предприятиям и другим объектам.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Итоговые данные потребности в тепловой энергии

| № п/п | № или наимен. котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | п.Приютово, ул.Комсомольская, 32/2 | Администрация МР БР РБ | Хозбытов. | Ква-0,39 Гн | 3 | 1,006 | 0,84 | 0,09 |
| 2 | Котельная №3 | п.Приютово, ул.Больничная, 1а | Администрация МР БР РБ | Хозбытов. | ТВГ-1,5 Е-1/9-Г | 2 1 | 3,639 | 0,65 | 2,41 |
| 3 | Котельная №10 | п.Приютово, ул.Парамонова, 1 | Администрация МР БР РБ | Хозбытов. | ДКВ-10/13 ДЕВ-16-14МГ ДКВР-10/13 КВГМ-10-150 | 1 2 2 2 | 59,17 | 39,92 | 13,75 |

Основные технические характеристики и показатели системы теплоснабжения

| Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |  |  |
| всего | Тыс.м2 | 466,2 | 466,2 |
| муниципальный | Тыс.м2 | 34,6 | 34,6 |
| государственный | Тыс.м2 | 6,4 | 6,4 |
| частный | Тыс.м2 | 452,2 | 452,2 |
| Котельные, по всем видам собственности | Един. | 3 | 3 |
| мощность | Гкал | 63,815 | 63,815 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | Един. | 3 | 3 |
| мощность | Гкал | 63,815 | 63,815 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | км | 29,7333 | 29,7333 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 29,7333 | 29,7333 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | км | 26 | 26 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 26 | 26 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | ед | 1 | 1 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед | 1 | 1 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | ед | 4 | 4 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед | 4 | 4 |

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения городского поселения по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям, термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в городском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

## 2.2.1. Тарифы для населения на теплоснабжение

Тарифы для населения за потребляемые услуги по теплоснабжению

ООО Теплоэнерго

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 Гкал, с НДС | 1189,72/1239,70 | 1239,70/1409,54 | 1409,54/1584,92 |
| Решение о принятом тарифе |  | Постановление ГКТ Республики Башкортостан № 664 от 02.12.2013 г. | Постановление ГКТ Республики Башкортостан № 887 от 18.12.2014 г. | Постановление ГКТ Республики Башкортостан № 777от 17.12.2015 г. |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.по 30.06.14/ 01.07-31.12.2014 | с 01.01.по 30.06.15/ 01.07-31.12.2015 | с 01.01.по 30.06.16/ 01.07-31.12.2016 |
| Горячее водоснабжение |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 куб.м с НДС | 1189,72/1239,70 | 1239,70/1409,54 | 1409,54/1584,92 |
| Компонент на тепловую энергию | Руб/Гкал | 1189,72/1239,70 | 1239,70/1409,54 | 1409,54/1584,92 |
| Компонент на холодную воду | Руб/куб | 17,89/18,64 | 18,64/22,49 | 22,49/27,64 |
| Решение о принятом тарифе |  | Постановление ГКТ Республики Башкортостан № 664 от 13.12.2013 г. | Постановление ГКТ Республики Башкортостан № 886 от 18.12.2014 г. | Постановление ГКТ Республики Башкортостан № 843 от 18.12.2015 г. |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.по 30.06.14/ 01.07-31.12.2014 | с 01.01.по 30.06.15/ 01.07-31.12.2015 | с 01.01.по 30.06.16/ 01.07-31.12.2016 |

## 2.2.2. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Для развития системы теплоснабжения городского поселения Приютовский поссовет необходимо обеспечить решение следующих задач:

- повышение КПД источников тепловой энергии;

- ликвидация перерасхода энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии;

- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- повышение надежности систем жизнеобеспечения и снижение аварийности систем теплоснабжения.

Решение вышеперечисленных задач позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения городского поселения Приютовский поссовет.

## 2.3. Основные показатели системы водоснабжения

Система водоснабжения городского поселения Приютовский поссовет обслуживается ООО «Белебеевский Водоканал». Предприятие ООО «Белебеевский водоканал» муниципального района Белебеевский район обслуживает объекты водоснабжения и канализации рабочего поселка Приютово. Основные фонды предприятия включают 3 водозабора, четыре насосные станции, 4 резервуара чистой воды, 8 каптированных родников, 1 биологические очистные сооружения, 4 канализационных насосных станции и канализационные сети протяженностью 47,5 километра. Протяженность водопроводных сетей составляет 113,7 километра.

Современное состояние водоснабжения

Источником водоснабжения п.Приютово является группа родников: «Старо-Михайловка» (в 2,7км к северо-западу от д.Рассвет муниципального района Белебеевского района), «Мартыново» (в 2,2км к юго-востоку от д.Рассвет муниципального района Белебеевского района), «Зингиреево» (южная окраина с.Большезингиреево муниципального района Ермекеевского района).

Общая производительность водозаборов составляет 6590 м3/сут, подача в п.Приютово составляет 4597 м3/сут. (часть объемов воды водозабора «Мартыново» подается в г.Белебей).

Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через сети водоснабжения и насосную станцию второго подъема п.Приютово.

Протяженность сетей составляет 113,691 км, из них 72,567 км требует реконструкции. Сети принадлежат ООО «Белводоканал».

Водопровод предназначен для удовлетворения хозяйственно-питьевых потребностей населения, промпредприятий и противопожарных нужд города.

Количество водозаборных колонок составляет 15 штук.

Количество потребляемой воды составляет:

населением 3244 м3/сут;

коммунально-бытовыми предприятиями 129 м3/сут;

промышленными предприятиями 279 м3/сут;

потери 945 м3/сут.

Согласно протоколу лабораторных исследований ООО «Белводоканал» питьевая вода по всем требованиям  соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Для полного обеспечения  населения и промышленных предприятий питьевой водой необходимо выполнение следующих мероприятий:

1) Необходимо разработать новую генеральную схему водоснабжения п. Приютово.

2) Необходимо провести реконструкцию основных магистральных водоводов от водозаборов «Мартыново» и «Старо-Михайловка».

3) В п.Приютово имеется наличие 7км бесхозных ветхих сетей, в том числе уличных - 5,6 км. Необходимо провести замену и оформить всю необходимую документацию и сдать на баланс обслуживающей организации.

4) Водозабор «Старо-Михайловка»:

в насосной станции произвести замену резервного насоса на энергосберегающий фирмы Grundfoss;

выполнить капитальный ремонт здания насосной станции с гидроизоляцией фундамента;

выполнить защитные сооружения от подтопления талыми грунтовыми водами;

выполнить дренажную систему.

5) Водозабор «Мартыново»

- выполнить защитные сооружения водозабора от подтопления талыми грунтовыми водами;

6) Насосная станция второго подъема п.Приютово:

Система водоснабжения городского поселения характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

| наименование | 2013 год | 2014 год | 2015год | 1 квартал 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска холодной воды,тыс. куб. м. | 976,1 | 896,2 | 849,6 | 215,272 |
| Доля отпуска топливно-энергетических ресурсов по приборам учета, в общем объеме ТЭР, % | 80 | 83,7 | 86,7 | 86,7 |

| Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозаборы, по всем видам собственности | Ед | 3 | 3 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | Ед | 3 | 3 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | Ед | 4 | 4 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | Ед | 4 | 4 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | км | 126,691 | 126,691 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 113,691 | 113,691 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | км | 85,273 | 85,4 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 74,873 | 75 |

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

## 2.3.1. Тарифы для населения за водоснабжение

Тарифы для населения за водоснабжение

ООО «Белебевский водоканал»

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф или среднегодовая стоимость | Руб. за 1 куб. м | 17,89/18,64 | 18,64/22,49 | 22,49/27,64 |
| Решение о принятом тарифе | Постановление ГКТ по тарифам РБ | № 339 от 05.11.2013 г. | № 891 от 18.12.2014 г. | № 776 от 17.12.2015 г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2014 по 30.06.2014/ С 01.07.2014 по 31.12.2014 | 01.01.2015 по 30.06.2015/ С 01.07.2015 по 31.12.2015 | 01.01.2016 по 30.06.2016/ С 01.07.2016 по 31.12.2016 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:

- износ насосного оборудования,

- аварийность на трубопроводах;

- недостаточность индекса реконструируемых сетей;

- имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

## 2.4. Основные показатели системы водоотведения

П. Приютово имеет централизованную систему водоотведения, состоящую из очистных сооружений канализации для очистки сточных вод всего населенного пункта мощностью 4700,79м3/сут (195,9м3/час), четырех канализационных насосных станций:

КНС «База производственного обслуживания» (БПО), расположена по ул. Комсомольская. Объем приемного резервуара 13,6м3. Мощность - 102 м3/сут.

КНС «Турдиспансер», расположена на территории туберкулезного диспансера, куда поступают сточные воды от зданий диспансера. Объем приемного резервуара — 17,25м3. Мощность - 16 м3/час.

КНС по ул.Шевченко. В приемную камеру попадают сточные воды от жилых домов по ул.Шевченко 2а, 2б. Объем приемного резервуара - 19,6 м3. Мощность КНС -  16 м3/час.

КНС по ул.Маяковского. В приемную камеру поступают сточные воды от жилых домов по ул.Маяковского 8,10. Объем приемного резервуара 9,42м3. Мощность КНС - 16 м3/час.

Количество сточных вод, пропускаемое через очистные сооружения составляет 4700,79 м3/сут (195,9 м3/час). Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р.Тереклы

По причине отсутствия блока доочистки отведенные с БОС сточные воды являются недостаточно очищенными: имеется превышение ПДК на сбросе по фосфатам в 14,9 раз, нитратам - в 2,5 раза, ХПК — в 1,6 раза, что является нарушением ч.4 ст.35 Водного кодекса РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды». Достижение нормативов сброса  без внедрения новых технологий с блоком доочистки невозможно.

Система водоотведения городского поселения Приютовский поссовет  характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

| Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | Ед | 4 | 4 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | Ед | 4 | 4 |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | Ед | 1 | 1 |
| Пропускная способность | тыс. м3/сутки | 7 | 7 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | Ед | 1 | 1 |
| Пропускная способность | тыс. м3/сутки | 7 | 7 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | км | 52,502 | 52,502 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 47,502 | 47,502 |
| собственность | км | 16,6 | 16,6 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 15,6 | 15,6 |

## 2.4.1. Тарифы для населения за услугу по водоотведению

Тарифы для населения за услугу по водоотведению

ООО «Белебевский водоканал»

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2014 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Тариф или среднегодовая стоимость, с НДС | Руб за 1 куб. м | 9,69/10,12 | 10,12/11,45 | 11,45/12,79 |
| Решение о принятом тарифе | Постановление ГКТ по Тарифам РБ | №340 от 05.11.2013 | №892 от 18.12.2014 | №775от 17.12.2015 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2014 по 30.06.2014/ С 01.07.2014 по 31.12.2014 | 01.01.2015 по 30.06.2015/ С 01.07.2015 по 31.12.2015 | 01.01.2016 по 30.06.2016/ С 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| транспортировка |
| Тариф или среднегодовая стоимость | Руб. за 1 куб. м | 4.48/4.67 | 4.67/5.89 | 5.89/7.41 |
| Решение о принятом тарифе | Постановление ГКТ по Тарифам РБ | №338 от 05.11.2013 | №893 от 18.12.2014 | №774от 17.12.2015 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2014 по 30.06.2014/ С 01.07.2014 по 31.12.2014 | 01.01.2015 по 30.06.2015/ С 01.07.2015 по 31.12.2015 | 01.01.2016 по 30.06.2016/ С 01.07.2016 по 31.12.2016 |

## 2.4.2. Проблемы в системе водоотведения

На балансе предприятия имеются сети водопровода 1960-2013 годов укладки.

Срок технической эксплуатации стальных водопроводов составляет 20 лет. Но имеются сети со 100% износом в количестве 183,038 км, что составляет 64% их общей протяженности.

Срок технической эксплуатации ж/бетонных, керамических и чугунных канализационных коллекторов составляет 45 лет. Имеются сети со 100% износом в количестве 35,788 км, что составляет 30% их общей протяженности.

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Газоснабжение городского поселения Приютовский поссовет МР Белебеевский район Республики Башкортостан осуществляется через АГРС «Приютово».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 - плита газовая 4-х конфорочная - 1,5 м3/час;

ВПГ - водонагреватель проточный газовый - 2,0 м3/час;

АОГВ - автоматический отопительный газовый водонагреватель - 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию - промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Основные характеристики и показатели системы газоснабжения городского поселения Приютовский поссовет

| Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| газопроводы | км | 124,7 | 124,7 |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

В задачи санитарной очистки входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов за пределы территории городского поселения;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем раз в 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений с дальнейшей биоочисткой на них.

Количество бытовых отходов в городском поселении за год

| Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население тыс. чел., 4,6 | Норма накопл., кг/чел. | Кол-во отходов, т.т./год | Население тыс. чел., 5,6 | Норма накопл., кг/чел. | Кол-во отходов, т.т./год |
| Жидкие из выгребов | 6,5 | 2000 | 13,0 | - | - | - |
| Твердые от жилых и общественных зданий не оборудованных водопроводом и канализацией | 6,5 | 300 | 2,0 | - | - |  |
| Твердые из жилых и общественных зданий оборудованных водопроводом и канализацией | 14,2 | 225 | 3,2 | 19,5 | 225 | 4,4 |
| Смет с твердых покрытий улиц и площадей | 221,6 | 15 кг 20 л | 3,3 4,4 | 240,6 | 15 кг 20 л | 3,6 4,8 |

Морфологический состав твердых бытовых отходов

| Компоненты | % по массе | На конец РС |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы Бумага, картон Дерево Металлолом Текстиль Кости Стекло Камни, штукатурка Кожа, резина Пластмасса Прочие Отсев | 27-37 37-41 1-2 4-6 3-5 1-2 2-3 0,5-1 0,5-1 5-6 1-2 5-7 | 32 37 2 4 3 2 3 1 1 6 2 7 | 3,04 3,52 0,19 0,38 0,29 0,19 0,28 0,09 0,09 0,57 0,19 0,67 |
| Итого | 100 |  | 9,5 |

Сбор и удаление твердых бытовых отходов образующихся при строительстве, ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административных бытовых и производственных помещений предприятий вывозится транспортом предприятий на специально выделенные участки полигона по отдельному договору заключенному с владельцем полигона. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инженерного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора, а также на основании проекта и генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов, предусматривающая порядок раздельного сбора отходов по видам вторичного сырья, объектов (установок, предприятий, используемых технологий) по сбору, переработке и обезвреживанию отходов производства и потребления в настоящее время и на перспективу разрабатываемого по отдельному заданию и проекту утверждения генерального плана согласно методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003.

Размещаются отходы на полигоне ТБО, находящемся в 35 км от городского поселения рядом с н.п. Подлесная.

Вывозом мусора занимается МУП «Белебеевский коммунальник» МР белебеевский район РБ (452 000, РБ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Коммунистическая, 13 «В», ИНН 0255010541, БИК 048073601, КПП 025501001, ОГРН 1020201578330).

Объем вывоза 17 636,72м3.

ИП Шарифуллин К,М. (452 017, РБ, Белебеевский район, РП Приютово, ул. Вокзальная, д. 5, кВ.7, ИНН025505892241, ОГРН 412025523600050, БИК 048073770).

Объем вывоза 5760м3.

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с минимальными учреждениями  санитарно-эпидемиологического надзора и учитывается решением местных административных органов.

В число объектов обязательного обслуживания спец автохозяйств включают жилые здания, предприятия торговли, общественного питания, предприятия бытового обслуживания, детские сады, школы, больницы, поликлиники, рынки и другие объекты.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся  в стандартные контейнеры.

20,1т. чел х 50 кг/га = 1,0 т.т.

19,2т . чел х 50 кг/га = 1,0 т.т.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику  согласованному жилищной организацией и утвержденному транспортной  организацией, осуществляющий их вывоз, а также по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритных отходов на территории домовладений запрещается.

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры городского поселения Приютовский поссовет

В результате накопленного износа оборудования коммунальной сферы возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения приводит к увеличению объема потерь ресурсов. Кроме того, данная ситуация является следствием снижения финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Для улучшения качества жизни населения и экономики в городском поселении Приютовский поссовет необходима реконструкция и развитие централизованных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения.

## 2.8. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Основной из целей комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы является реализация требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В период действия Программы в городском поселении Приютовский поссовет совершенствуется технология и структура выработки тепловой энергии, подачи воды. Принимаются меры по снижению потерь при транспортировке энергетических ресурсов и воды, рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и воды в жилом секторе, бюджетных организациях и предприятиях  коммунально-бытовой сферы.

Охват коммунальных ресурсов приборами учета

| Показатели | Июнь 2015 | Май 2016 |
| --- | --- | --- |
| Общее кол-во домов, в том числе подключенных к услугам, в том числе |  |  |
| Холодное водоснабжение | 247 | 247 |
| Горячее водоснабжение | 42 | 42 |
| Тепловые счетчики | 204 | 204 |
| Общее кол-во ЖП (квартир), в том числе подключенных к услугам |  |  |
| Холодное водоснабжение | 8 468 | 8 468 |
| Горячее водоснабжение | 2 468 | 2 468 |
| Тепловые счетчики | 6 488 | 6 499 |
| Кол-во домов с установленными ОДПУ (многоквартирных) |  |  |
| Холодное водоснабжение | 155 | 155 |
| Горячее водоснабжение | 28 | 37 |
| Тепловые счетчики | 57 | 64 |
| Кол-во ЖП (квартир) с установленными ИПУ (многоквартирные дома |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6 898 | 7 055 |
| Горячее водоснабжение | 2 083 | 2 180 |
| Тепловые счетчики | - | - |
| Кол-во домов, полностью укомплектованных ОДПУ и ИПУ (многоквартирных) |  |  |
| Холодное водоснабжение | 67 | 67 |
| Горячее водоснабжение | - | - |
| Тепловые счетчики | - | - |
| Кол-во домов, в которых невозможна установка ОДПУ (многоквартирные) |  |  |
| Холодное водоснабжение | 77 | 77 |
| Горячее водоснабжение | - | - |
| Тепловые счетчики | - | - |
| Общее кол-во домов, в том числе подключенных к услугам (частный сектор) |  |  |
| Холодное водоснабжение | 2008 | 2008 |
| Горячее водоснабжение | - | - |
| Тепловые счетчики | - | - |
| Кол-во домов c установленными ИПУ (частный сектор) |  |  |
| Холодное водоснабжение | 1422 | 1552 |
| Горячее водоснабжение | - | - |
| Тепловые счетчики | - | - |
| Оснащение домов ИПУ, % |  |  |
| Холодное водоснабжение | 71,61 | 77,29 |
| Горячее водоснабжение | - | - |
| Тепловые счетчики | - | - |

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Приютовский поссовет позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития городского поселения Приютовский поссовет и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития городского поселения Приютовский поссовет

Генеральным планом городского поселения Приютовский поссовет предусматривается, что социально-экономическое развитие поселения будет осуществляться под воздействием основных тенденций экономического роста, наметившихся в предыдущие годы. Генеральным планом предполагается, что городское поселение Приютовский поссовет получит определенное развитие на основе увеличения объемов работ и роста валовой продукции бюджетообразующих отраслей хозяйства области – промышленного производства, обрабатывающих производств, развития транспортного комплекса, предпринимательской деятельности, торговли.

Генеральным планом в качестве приоритетных направлений устойчивого развития городского поселения Приютовский поссовет определены:

- развитие существующего промышленного производства,

- развитие обрабатывающих производств;

- развитие транспортного комплекса;

- развитие инженерной инфраструктуры, энергетического комплекса;

- разработка и осуществление приоритетных программ, направленных на обеспечение экологической безопасности населения и территории.

Прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения Приютовский поссовет, предусмотренные в утвержденных муниципальных целевых программах, позволят на территории поселения создать дополнительные условия для повышения инвестиционной привлекательности, развития социально-экономических связей, дополнительные рынки сбыта продукции и места приложения труда.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Закона Республики Башкортостан от 3 июня 2013 года N 687-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Башкортостан» (с изменениями на 11 июля 2014 г.) и Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, потребители которых пользуются услугами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.

В поселении предусматривается увеличение охвата услугами электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО которое обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 192000 | 192720 | 193300 | 193600 | 193600 | 194000 |
| населению | тыс. кВт. ч | 72000 | 72720 | 73300 | 73600 | 73600 | 74000 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 409,20 | 409,20 | 409,20 | 409,20 | 409,20 | 409,20 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 |
| отопление | тыс. Гкал | 271,49 | 271,49 | 271,49 | 271,49 | 271,49 | 271,49 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 | 80,91 |
| Всего теплоэнергии для населения | тыс. Гкал | 235,36 | 235,36 | 235,36 | 235,36 | 235,36 | 235,36 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 184,23 | 184,23 | 184,23 | 184,23 | 184,23 | 184,23 |
| горячее водоснабжение для населения | тыс. Гкал | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 51,14 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 87,24 | 87,24 | 87,24 | 87,24 | 87,24 | 87,24 |
| отопление | тыс. Гкал | 29,78 | 29,78 | 29,78 | 29,78 | 29,78 | 29,78 |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 957 | 957 | 957 | 952 | 952 | 952 |
| населению | тыс. м3 | 865 | 865 | 865 | 860 | 860 | 860 |
| предприятия | тыс. м3 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 | 790 | 790 | 790 | 786 | 786 | 786 |
| от населения | тыс. м3 | 688 | 688 | 688 | 684 | 684 | 684 |
| от предприятий | тыс. м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |

## 3.2.1. Развитие системы электроснабжения в городском поселении Приютовский поссовет

С целью повышения долговечности существующих объектов системы электроснабжения городского поселения, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций:

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

| ТП1 | 250 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 250 кВА |
| ТП3 | 250 кВА |
| ТП4 | 160 кВА |
| ТП5 | 160 кВА |
| ТП6 | 160 кВА |
| ТП7 | 160 кВА |
| ТП8 | 160 кВА |

2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ(КЛ)-6(10) кВ;

3. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

4. Проектом предлагается вынос существующих ЛЭП 6 кВ, проходящих через жилую застройку в северо-западной части, по улицам Шевченко и Пролетарской;

проходящих по проектной территории в северной части г.п. Приютовский поссовет, по улицам Первомайской, Зеленой, Островского;

проходящих по проектной территории в районе ПС «Приютово районная»;

проходящих через усадебную и блокированную застройку к КТП 5804 в южной части г.п. Приютовский поссовет, по улице Молодежной.

5. Проектом предлагается вынос существующих ТП, находящихся на проектируемой территории, на территорию ближайших общественных зданий

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

## 3.2.2. Развитие системы теплоснабжения в городском поселении Приютовский поссовет

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

| № п/п | № или наимен. котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | п.Приютово, ул.Комсомольская, 32/2 | Администрация МР БР РБ | Хозбытов. | Ква-0,39 Гн | 3 | 1,006 | 0,84 | 0,09 |
| 2 | Котельная №3 | п.Приютово, ул.Больничная, 1а | Администрация МР БР РБ | Хозбытов. | ТВГ-1,5 Е-1/9-Г | 2 1 | 3,639 | 0,65 | 2,41 |
| 3 | Котельная №10 | п.Приютово, ул.Парамонова, 1 | Администрация МР БР РБ | Хозбытов. | ДКВ-10/13 ДЕВ-16-14МГ ДКВР-10/13 КВГМ-10-150 | 1 2 2 2 | 59,17 | 39,92 | 13,75 |

## 3.2.3. Развитие системы водоснабжения в городском поселении Приютовский поссовет

Ресурсы подземных вод поселения достаточны и в перспективе могут удовлетворить потребление воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции существующей системы водоснабжения: ремонта артезианских скважин, водоподъемного оборудования, насосных станций II подъема, перекладки старых сетей и строительства новых.

Для полного обеспечения  населения и промышленных предприятий питьевой водой необходимо выполнение следующих мероприятий:

1) Необходимо разработать новую генеральную схему водоснабжения п. Приютово.

2) Необходимо провести реконструкцию основных магистральных водоводов от водозаборов «Мартыново» и «Старо-Михайловка».

3) В п.Приютово имеется наличие 7км бесхозных ветхих сетей, в том числе уличных - 5,6 км. Необходимо провести замену и оформить всю необходимую документацию и сдать на баланс обслуживающей организации.

4) Водозабор «Старо-Михайловка»:

в насосной станции произвести замену резервного насоса на энергосберегающий фирмы Grundfoss;

выполнить капитальный ремонт здания насосной станции с гидроизоляцией фундамента;

выполнить защитные сооружения от подтопления талыми грунтовыми водами;

выполнить дренажную систему.

5) Водозабор «Мартыново»

- выполнить защитные сооружения водозабора от подтопления талыми грунтовыми водами;

6) Насосная станция второго подъема п.Приютово:

## 3.2.4. Развитие системы водоотведения в городском поселении Приютовский поссовет

Расходы сточных вод от жилой застройки приняты с учетом степени ее благоустройства.

В связи с развитием централизованной системы водоотведения необходимо предусмотреть реконструкцию существующих биологических очистных сооружений с доведением их до норм, предъявляемых к очищенным сточным водам, и до потребной мощности в 10,5 тыс.м3/сут.

Реконструкция БОС возможна путем применения технологии биоблоков (биоблоки возможно применять на существующих очистных сооружениях путем монтажа в отстойники).

На модернизированных БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в реку Белая.

Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения  -  биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100000м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов и стеклопластиков.

## 3.2.4. Развитие системы газоснабжения в городском поселении Приютовский поссовет

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

## 3.2.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Сроки проведения обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- | --- |
| В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| Строительство скважины котельной № 10 | 2016 |
| Внедрение корректирующих насосов в ЦТП № 5,7,9 | 2016 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ № 3 Р.П.пРИЮТОВО | 2017 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС с применением труб в пенополиуретановой изоляции | ежегодно |
| В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| Замена ламп накаливания на энергоэкономичные | 2016-2021 гг |
| замена светильников уличного освещения типа ДРЛ на светодиодные светильники (2 шт.в год) | 2016-2021 гг |
| Установка приборов учета воды на границе балансовой принадлежности за счет средств абонентов (50 шт.в год) | 2016-2021 гг |
| Контроль свободного напора воды в системе водоснабжения по диктующим точкам | 2016-2021 гг |
| Манометрическая съемка свободного напора с регулировкой | 2016-2021 гг |
| Поиск утечек и несанкционированных подключений переносным течеискателем прибором «Искор» | 2016-2021 гг |
| Ремонт запорной арматуры, оборудования на сети и устранение утечек | 2016-2021 гг |
| В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| Замена ламп накаливания на энергоэкономичные | 2016-2021 гг |
| замена светильников уличного освещения типа ДРЛ на светодиодные светильники (2 шт.в год) | 2016-2021 гг |
| Контроль расхода воздуха на БОС и регулировка работы воздуходувок | 2016-2021 гг |
| Контроль несанкционированного сброса | 2016-2021 гг |

## 4. Целевые показатели потребления населением городского поселения Приютовский поссовет  каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел.

| Индикаторы | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/кв. м в месяц | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | куб. м./чел. в месяц | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в мес. | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| Удельное водоотведение | м3/чел. в мес. | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |

Динамика изменения критериев доступности для населения коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | Ед. изм. |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление | % |  | 12,9 | 13,5 | 12,0 | 3,8 | 5,3 | 5,0 |
| гвс | % |  | 14,4 | 12,92 | 9,94 | 3,8 | 5,30 | 5,00 |
| водоснабжение | % | Информация отсутствует |
| Водоотведение | % |  |
| электроснабжение | % |  | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |

## 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источниками инвестиций являются собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), бюджетные средства разных уровней, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

## 6.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации городского поселения Приютовский поссовет.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией городского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка программы осуществляется один раз в три года.