| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20217-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

# Text boxes

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Глава VI.  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

6.1. Вертикальная планировка территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, поселка Приютово, на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 2,0м.

Рельеф участка проектирования пологоувалистый. Перепад рельефа составляет 265,60-312,20м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный -3,0 тысячные, максимальный - 70,0 тысячных.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли и только небольшие подсыпки территории для придания минимального уклона, необходимого для обеспечения необходимого водоотвода поверхностных стоков.

Таким образом, водоотвод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места рельефа. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

6.2. Инженерная подготовка территории.

В юго-восточной части жилого района имеются заболоченности .которые используются для застройки после соответствующей инженерной подготовки. Комплекс мероприятий по борьбе с болотами включает; вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод устройством дренажных систем, выторфование или их засыпка. Для определения конкретных мероприятий по инженерной подготовке заболоченных территорий необходимо провести инженерно геологические и гидрологические изыскания.

6.3. Благоустройство водоемов.

На территории поселка имеются ручьи и пруды, самый большой пруд -Булановский.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

-	расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

-	берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

-	расчистка и планировка береговой полосы.

6.4. Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории.

-	благоустройство заболоченности - 1 га;

-	благоустройство водоемов - 6га;

-	благоустройство оврага	- 0,8га.