УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

городского поселения  Приютовский поссовет

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

________________        У.Р. Гатауллин

«____» ___________________ 2012г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А Д А Н И Е

на разработку схемы теплоснабжения

городского поселения Приютовский поссовет

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.        Основание для разработки.

Федеральный закон  от 27.07.2011г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.	Цель работы:

Разработка перспективной схемы теплоснабжения городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее- городское поселение) на период до 2028 года.

3.	Общие требования:

3.1.	Разработку схемы теплоснабжения городского поселения осуществлять:

- в соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»; Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154; Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации РД-10-ВЭП;

- на основе документов территориального планирования городского поселения;

- с соблюдением требований нормативно-правовых документов Республики Башкортостан;

- с учетом программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

3.2.	Схему теплоснабжения городского поселения разработать на срок 15 лет до 2028 года               по периодам:

- на начальный период в 5 лет;

- на последующий период.

3.3.	Схема теплоснабжения городского поселения должна быть разработана с применением следующих принципов:

3.3.1. Обеспечение   безопасности   и   надежности   теплоснабжения   потребителей   в   соответствии с требованиями технических регламентов;

    - Обеспечение   энергетической   эффективности   теплоснабжения   и   потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

    - Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой энергии   для   организации   теплоснабжения   с   учетом   ее экономической обоснованности;

    - Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

    - Минимизация  затрат  на теплоснабжение  в  расчете  на  каждого  потребителя  в долгосрочной перспективе;

    - Обеспечение   недискриминационных   и   стабильных   условий   осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

    - Согласованность схемы теплоснабжения с иными  программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

  - При разработке схемы теплоснабжения необходимо рассмотреть три варианта развития системы теплоснабжения:

- инерционный – при отсутствии деятельности по развитию системы теплоснабжения;

- оптимальный – обеспечивающий достижение в заданные сроки целевых показателей работы системы теплоснабжения;

- рациональный – построенный с учетом существующих интересов на тепловом рынке.

4.       Состав схемы  теплоснабжения:

4.1.	  Схема теплоснабжения должна содержать следующие части:

    - Утверждаемую часть (пояснительную записку), содержащую в соответствии с настоящими Требованиями описание утверждаемой схемы теплоснабжения;

    - Обосновывающие   материалы   к   утверждаемой   части   схемы  теплоснабжения (включая графическую часть).

4.2.	  Утверждаемая часть схемы теплоснабжения должна содержать следующие разделы:

    - Показатели   перспективного   спроса   на   тепловую    энергию (мощность)   и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения;

    - Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

    - Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

    - Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей;

    - Перспективные топливные балансы;

    - Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения;

    - Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками  тепловой энергии;

    - Предложения  по  выбору единой теплоснабжающей  организации  с указанием границы зоны деятельности данной организации;

    - Оценку воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду;

    - В  случае  выявления  бесхозяйных тепловых  сетей  - определение  организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

4.3.     Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения должны содержать следующие разделы:

    - Существующее положение в сфере производства, передачи, преобразования и потребления   тепловой   энергии   для   целей   отопления,   вентиляции,   горячего водоснабжения, кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных предприятий;

    - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения;

    - Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

    - Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

    - Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

    - Перспективные топливные балансы;

    - Оценка надежности теплоснабжения;

    - Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения;

    - Обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации;

    - Гидравлический расчёт тепловых сетей и дроссельных устройств у потребителей с указанием расчётных перепадов давления и диаметров дроссельных устройств. Указать нагрузки потребителей (отопление, вентиляция, ГВС).

    - Согласованные с ресурсоснабжающими организациями и утверждённые температурные графики на источниках тепловой энергии и центральных тепловых пунктах.

    - Схему тепловых сетей с указанием протяжённости, диаметров, способа прокладки и принадлежности тепловых сетей.

5.         Разработчику схемы

5.1.     Совместно с теплоснабжающими организациями  разработать порядок и программу проведения   полного   обследования   источников   тепла,   тепловых   сетей   и согласовать их с Заказчиком.

  - Совместно с представителями Заказчика и теплоснабжающими организациями рассмотреть рассчитанные варианты, принять решение о выборе основного варианта, представляемого в рамках схемы.

  - Совместно с представителями Заказчика и теплоснабжающими организациями разработать порядок взаимодействия с теплоснабжающими организациями, Администрацией городского поселения при сборе и предоставлении исходной информации.

6.       Требования к порядку разработки схемы

6.1.  Сбор исходной  информации.

6.2. Анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования и обеспечения технологических процессов производственных предприятий;

6.3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения на 15-летний период.

6.4.  Согласование и утверждение документов.

7.       Заключительные положения

7.1. Разработчик схемы теплоснабжения городского поселения проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, теплоснабжающими организациями вариантов схемы теплоснабжения, сопровождает схему теплоснабжения при обсуждении, публичных слушаниях, утверждении, осуществляет обучение пользователей и оказание консультаций.

7.2	 Обязательства разработчика считаются исполненными после утверждения схемы теплоснабжения городского поселения Советом городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

7.3.	 По окончании выполнения работ Разработчик передает заказчику разработанную схему теплоснабжения городского поселения на бумажном и электронном носителях в количестве 4-х экземпляров.

7.4.    Срок исполнения обязательств Разработчика – 20.12.2012 г.

Зам.главы администрации 							Юнусова Л.Р.