БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  				РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БӘЛӘБӘЙ  РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 			      	С  О    В  Е   Т

РАЙОНЫНЫҢ   ПРИЮТ      КАСАБА				ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТЫ   КАЛА  БИЛӘМӘҺЕ				ПРИЮТОВСКИЙ ПОССОВЕТ

С О В Е Т Ы						МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

452017, Приютово э.к., Свердлов урамы, 6				452017, р.п.Приютово, ул. Свердлова,6,

тел. факс 7-14-95						              тел. факс 7-14-95

Κ А Р А Р							  РЕШЕНИЕ

«02» сентябрь  2013 й.	                   № 463              « 02» сентября  2013 г.

О схеме теплоснабжения   городского поселения Приютовский поссовет  муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июня 2010 года №190-ФЗ « О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения Совет городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, РЕШИЛ:

1.Утвердить схему теплоснабжения городского поселения Приютовский поссовет  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан согласно Приложений.

2. Определить  единую теплоснабжающую организацию на территории городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан - ООО «Теплоэнерго»

3.Решение Совета городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 25 декабря  2012 г. № 347 (в ред. решения от 28.02.2013 г. № 370) «О схеме теплоснабжения  городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» - считать утратившими силу.

4.Разместить данное решение на официальном сайте муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан www.belebey-mr.ru

5.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную Комиссию Совета городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по вопросам использования земель и природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям, промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг (Хальзов О.В.).

Заместитель председателя Совета   						О.В.Хальзов

Схема

теплоснабжения

городского ПОСЕЛЕНИЯ приютовский поссовет МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

# Оглавление

| Оглавление | 1 |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения р.п. Приютово | 2 |
| Раздел 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 2 |
| Раздел 2 | Перспективные балансы располагаемой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 4 |
| Раздел 3 | Перспективные балансы теплоносителя | 6 |
| Раздел 4 | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 8 |
| Раздел 5 | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 8 |
| Раздел 6 | Перспективные топливные балансы | 8 |
| Раздел 7 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 10 |
| Раздел 8 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 11 |
| Раздел 9 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 11 |
| Раздел 10 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 11 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения р.п. Приютово | 12 |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 12 |
| Глава 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 21 |
| Глава 3 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 24 |
| Глава 4 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 26 |
| Глава 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 28 |
| Глава 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 28 |
| Глава 7 | Перспективные топливные балансы | 28 |
| Глава 8 | Оценка надежности теплоснабжения | 29 |
| Глава 9 | Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 30 |
| Глава 10 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 31 |

# Схема теплоснабжения городского ПОСЕЛЕНИЯ приютовский поссовет

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

# РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

#### Раздел 1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения р.п. Приютово и их приросты.

Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения котельной № 10,  по данным на  2012 год составляет  316,35 тыс.м2.

Таблица 1. Площадь строительных фондов

| № п/п | Наименование | Е.изм. | В целом по нас. пункту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 | 316,35 |
| 2 | Количество квартир | ед. | 6782 |
| 3 | Характеристика жилого фонда по материалу стен, в том числе: | тыс.м2 | 316,35 |
|  | - кирпичные | тыс.м2 | 316,35 |
|  | - деревянных | тыс.м2 | - |
|  | - из прочих материалов | тыс.м2 | - |
| 4 | Характеристика жилого фонда по износу, в том числе: | тыс.м2 | 316,35 |
|  | - с износом от 0 до 30 % | тыс.м2 | 190,15 |
|  | - от 30 до 60 % | тыс.м2 | 97,7 |
|  | - от 60 % и выше | тыс.м2 | 14,1 |
| 5 | Характеристика жилого фонда, в том числе: | тыс.м2 | 316,35 |
|  | - 1этажный | тыс.м2 | - |
|  | - 2-3этажный | тыс.м2 | 94,43 |
|  | - 4этажный | тыс.м2 | 32,16 |
|  | - 5 и более этажный | тыс.м2 | 189,41 |
| 6 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием: | тыс.м2 |  |
|  | - водопроводом | тыс.м2 | 316,35 |
|  | - канализацией | тыс.м2 | 315,81 |
|  | - газом | тыс.м2 | 308,94 |
|  | - теплоснабжением | тыс.м2 | 315,17 |
|  | - горячим водоснабжением | тыс.м2 | 122,8 |

Таблица 2. Приросты площади строительных фондов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | В целом по нас. пункту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилой фонд | тыс.м2 | 363,2 |
| 2 | Снос жилого фонда с износом более 60% | тыс.м2 | - |
| 3 | Расселение и перепрофилирование жилого фонда | тыс.м2 | - |
| 4 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | - |
| 5 | Объемы нового строительства на расчетный срок, в том числе: | тыс.м2 | - |
|  | - многоэтажный | тыс.м2 | - |
|  | - среднеэтажный | тыс.м2 | - |
|  | - малоэтажный | тыс.м2 | - |
| 6 | Жилой фонд на расчетный срок | тыс.м2 | - |
| 7 | Население на расчетный срок | тыс.м2 | - |
| 8 | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/чел. | - |

Прирост площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной №10, на расчетный срок не планируется.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии центральными системами теплоснабжения р.п. Приютово и их приросты.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) от котельных №10, №2, №3 (расчет произведен при среднегодовой температуре наружного воздуха согласно СНиП) составляет 36,57 Гкал/ч, 0,8 Гкал/ч, 0,63 Гкал/ч соответственно. Увеличение нагрузок от котельных №10, №2, №3 на период 2014-2027 г.г. не планируется.

Таблица 3.  Приросты потребления тепловой энергии на планируемый период котельной № 10

|  | Год ввода нагрузки |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2022 | 2023-2027 |
| Подключаемая нагрузка отопления, Гкал/ч | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 |
| Подключаемая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |

Таблица 4.  Приросты потребления тепловой энергии на планируемый период котельной № 2

|  | Год ввода нагрузки |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2022 | 2023-2027 |
| Подключаемая нагрузка отопления, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Таблица 5.  Приросты потребления тепловой энергии на планируемый период котельной  №3

|  | Год ввода нагрузки |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2022 | 2023-2027 |
| Подключаемая нагрузка отопления, Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Подключаемая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Подключаемая нагрузка вентиляции, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Подключаемая нагрузка паровая, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

#### Раздел 2  Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

2.1 Зоны действия систем теплоснабжения.

Теплоснабжение в р.п.Приютово осуществляется:

- в частных домах, коттеджной застройке от газовых индивидуальных котлов;

- в многоквартирных домах, объектах соцкультбыта централизованно от существующих котельных №10, №2 на газовом топливе общей мощностью 60,18 Гкал/час;

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический противотурберкулезный диспансер Приютовский филиал отапливает котельная №3 мощностью 3,64 Гкал/ч;

- объекты нефтесервисных организаций р.п.Приютово - от котельной №12 ООО «Башэнергонефть» мощностью 22 Гкал/ч.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения котельных № 10, №2, №3 представлены на схеме поселения.

Новые площади строительства Генпланом не планируются.

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 10.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №10 остаются на уровне 2012 г. на период 2012-2016 г.г.

Таблица 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 10

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 59,17 | 59,17 | 59,17 | 59,17 | 59,17 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/13,75 | 0/13,75 | 0/13,75 | 0/13,75 | 0/13,75 |

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 2.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №2 остаются на уровне 2012 г. на период 2012-2016 г.г.

Таблица 7.  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 2

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/0,09 | 0/0,09 | 0/0,09 | 0/0,09 | 0/0,09 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 3.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №3 остаются на уровне 2012 г. на период 2012-2016 г.г.

Таблица 8.  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 3

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,639 | 3,639 | 3,639 | 3,639 | 3,639 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/2,41 | 0/2,41 | 0/2,41 | 0/2,41 | 0/2,41 |

#### Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя

В связи с тем, что к существующим централизованным  системам теплоснабжения не планируется на расчетный период подключение новых потребителей, то перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей остаются на уровне 2012 года.

Таблица 9. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №10

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Средний срок службы | лет | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Количество баков аккумуляторов | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Всего подпитка тепловой сети, т.ч.: | тонн/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Максимальная подпитка тепловых сетей в период повреждения участка | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резерв(+)/дефецит (-) ВПУ | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля резерва | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Таблица 10. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №3

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Средний срок службы | лет | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Количество баков аккумуляторов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, т.ч.: | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальная подпитка тепловых сетей в период повреждения участка | тонн/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резерв(+)/дефецит (-) ВПУ | тонн/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Доля резерва | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |

В котельной №2 водоподготовительная установка предусмотрена с использованием комплексонов. В связи с малой протяженностью тепловых сетей потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителем в системе теплоснабжения  отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы в системе отопления количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

#### Раздел 4  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Существующие тепловые нагрузки на период до 2028 г. систем теплоснабжения р.п. Приютово находятся в зоне действия котельных, расстояние от источника не превышает оптимальный радиус передачи теплоты.

#### Раздел 5  Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

#### Раздел 6   Перспективные топливные балансы

Топливные балансы котельных №10, №2, №3, представленные в таблицах 11-13, остаются на уровне 2012 г. на период 2013-2016 г.г.

Ожидаемый топливный баланс на 2012 год котельной № 10

1) Расход топлива за год: 16163,8 тыс. м3.

2) Тепло сожженного топлива: 130746,46 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 90%): 13074,65Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: 3479,8 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателях теплофика-ционной установки: 15148,7 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 99043,4 Гкал/год.

Таблица 11  Перспективные топливные балансы котельной № 10.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, тыс м3/г | 16163,8 | 16163,8 | 16163,8 | 16163,8 | 16163,8 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 130746,46 | 130746,46 | 130746,46 | 130746,46 | 130746,46 |
| Потери тепла в котлах (КПД 90%), Гкал/г | 13074,65 | 13074,65 | 13074,65 | 13074,65 | 13074,65 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 15148,7 | 15148,7 | 15148,7 | 15148,7 | 15148,7 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 99043,4 | 99043,4 | 99043,4 | 99043,4 | 99043,4 |

Ожидаемый топливный баланс на 2012 год котельной № 2

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 291,14 тыс. м3/ч.

2) Тепло сожженного топлива: 2335 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 92%): 186,8 Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 20,5 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов : 77,7 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 2050 Гкал/год.

Таблица 12  Перспективные топливные балансы котельной №2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, тыс м3/г | 291,14 | 291,14 | 291,14 | 291,14 | 291,14 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |

Ожидаемый топливный баланс на 2012 год котельной № 3

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 218 тыс м3/год.

2) Тепло сожженного топлива: 1748 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 84%): 290 Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: 24 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов: не более 46 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 1398 Гкал/год.

Таблица 13  Перспективные топливные балансы котельной № 3.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, тыс м3/г | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
| Потери тепла в котлах (КПД 84%), Гкал/г | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |

#### Раздел 7 инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии на расчетный период представлены в таблице  14.

Таблица 14

| Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Реализация инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- |
| Перевод существующего парового котла ДКВР-10/13 в водогрейный режим и приобретение парового котла малой производительности Е-1,6/0,9 в котельной №10 | 3 000 | 2013 г. |
| Замена сетевых насосов в котельной №10 | 1 600 | 2013 г. 2014 г. |

Примечание: объем средств будет уточняться после выполнения проектно-сметной документации.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение тепловых сетей на расчетный период представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Реализация инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ЦТП №3, №5, №7, №9, №10 с установкой пластинчатых теплообменников и насосов фирмы Willo | 20 000 | 2013 г. |
| Капитальный ремонт тепловых сетей | 60 000 | 2013 – 2027 г.г. |

Примечание: объем средств будет уточняться после выполнения проектно-сметной документации.

#### Раздел 8  Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Единой теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством определено общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», с которым заключены Концессионные соглашения в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в р.п. Приютово Белебеевского района Республики Башкортостан.

#### Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловых нагрузок от котельных №10, №3, №2 не планируется.

#### Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей, передавать на баланс теплоснабжающей организации.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения р.п. Приютово

#### глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Многоквартирный жилой фонд, общественные здания, учреждения бюджетной сферы, административные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Теплоснабжающей организацией на территории р.п. Приютово является ООО «Теплоэнерго». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления.

  - Источники тепловой энергии

Отпуск тепла производится:

- от котельной № 10, расположенной по адресу: Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Парамонова, 1;

- от котельной № 2, расположенной по адресу: Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Комсомольская, 32/2;

- от котельной № 3, расположенной по адресу: Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Больничная, 1а.

Выработку горячего водоснабжения производят центральные тепловые пункты в количестве 5 штук (ЦТП №3, №5, №7, №9, №10), подключенные к тепловым сетям котельной №10.

По результатам технического диагностирования, проводимого специализированной организацией, получены разрешения Ростехнадзора на дальнейшую эксплуатацию котлов, таблица 16.

Таблица 16

| Наименование источника тепла | Номер и марка котла | Дата проведения ЭПБ*, ТД* | Дата следующего проведения ЭПБ, ТД |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | №1 ДКВ-10/13 | 04.05.2011 (ЭПБ) | 21.04.2015 |
|  | №2 ДЕВ-16-14МГ |  | 29.10.2013 (ТД) |
|  | №3 ДЕВ-16-14МГ |  |  |
|  | №4 ДКВР-10/13 | 16.06.2011 (ЭПБ) | 14.06.2015 |
|  | №5 ДКВР-10/13 | 09.06.2009 (ЭПБ) | 29.05.2013 |
|  | №6 КВГМ-10-150 | 19.10.2010 (ЭПБ) | 25.07.2014 |
|  | №7 КВГМ-10-150 |  |  |
| Котельная №2 | №1 КВа-0,39 |  | 2020 г. (ТД) |
|  | №2 КВа-0,39 |  |  |
|  | №3 КВа-0,39 |  |  |
| Котельная №3 | №1 ТВГ-1,5 | 15.06.2011 (ТД) | 07.06.2015 |
|  | №2 ТВГ-1,5 |  |  |
|  | №3 Е-1/9-Г | 09.06.2009 (ЭПБ) | 27.05.2013 |

* - ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности; ТД – техническая диагностика.

Центральное регулирование тепловой нагрузки осуществляется у источника тепла в зависимости от температуры наружного воздуха. Учет отпуска тепла производится расчетным способом.

Техническая характеристика оборудования отопительных котельных представлена в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование котельной | Год ввода котельной в эксплуатацию | Тип котла | Производительность котла | Производительность котельной, Гкал/ч | Вид топлива | КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | паровых, т/ч | водогрейных, Гкал/ч | пар | вода |  |  |
| № 10 | 1958 | ДКВ-10/13 |  | 6,39 | 12,78 | 46,39 | Газ, мазут | 88,5 |
|  | 2003 | ДЕВ-16-14МГ |  | 10 |  |  |  | 95,7 |
|  | 2003 | ДЕВ-16-14МГ |  | 10 |  |  |  | 95,7 |
|  | 1995 | ДКВР-10/13 | 10 |  |  |  |  | 88 |
|  | 1978 | ДКВР-10/13 | 10 |  |  |  |  | 88 |
|  | 1991 | КВГМ-10-150 |  | 10 |  |  |  | 90 |
|  | 1991 | КВГМ-10-150 |  | 10 |  |  |  | 90 |
| № 2 | 2010 | КВа-0,39 |  | 0,335 |  | 1,006 | Газ | 93 |
|  | 2010 | КВа-0,39 |  | 0,335 |  |  |  |  |
|  | 2010 | КВа-0,39 |  | 0,335 |  |  |  |  |
| № 3 | 1979 | ТВГ-1,5 |  | 1,5 | 0,639 | 3 | Газ | 87 |
|  | 1979 | ТВГ-1,5 |  | 1,5 |  |  |  | 87 |
|  | 1981 | Е-1/9-Г | 1 |  |  |  |  | 86 |

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя для котельных №2 и №3 представлен в таблице 18. Температурный график для котельной №10 - в таблице 19. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица 18.  Температурный график теплоносителя 95-70 0С

| Температура, 0С |
| --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| +8 | 44 | 37 |
| +7 | 45 | 38 |
| +6 | 46 | 39 |
| +5 | 48 | 40 |
| +4 | 49 | 41 |
| +3 | 50 | 42 |
| +2 | 52 | 43 |
| +1 | 53 | 44 |
| 0 | 54 | 45 |
| -1 | 56 | 46 |
| -2 | 57 | 47 |
| -3 | 59 | 48 |
| -4 | 60 | 49 |
| -5 | 61 | 50 |
| -6 | 63 | 51 |
| -7 | 64 | 51,5 |
| -8 | 65 | 52 |
| -9 | 67 | 53 |
| -10 | 68 | 54 |
| -11 | 69 | 55 |
| -12 | 70 | 55,5 |
| -13 | 71 | 56 |
| -14 | 73 | 57 |
| -15 | 74 | 57,5 |
| -16 | 75 | 58 |
| -17 | 76 | 59 |
| -18 | 77 | 59,5 |
| -19 | 78 | 60 |
| -20 | 80 | 60,5 |
| -21 | 81 | 61 |
| -22 | 82 | 62 |
| -23 | 83 | 63 |
| -24 | 84 | 64 |
| -25 | 86 | 64 |
| -26 | 87 | 65 |
| -27 | 88 | 66 |
| -28 | 89 | 66,5 |
| -29 | 90 | 67 |
| -30 | 91 | 68 |
| -31 | 92 | 69 |
| -32 | 94 | 69,5 |
| -33 | 95 | 70 |

Таблица 19. Температурный график теплоносителя 130-70 0С

| Температура, 0С |
| --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| +10 | 75 | 34,5 |
| +9 | 75 | 34,5 |
| +8 | 75 | 36,6 |
| +7 | 75 | 37,7 |
| +6 | 75 | 38,7 |
| +5 | 75 | 39,8 |
| +4 | 75 | 40,8 |
| +3 | 75 | 41,8 |
| +2 | 75 | 42,7 |
| +1 | 75 | 43,7 |
| 0 | 77 | 44,7 |
| -1 | 77 | 45,6 |
| -2 | 78 | 46,5 |
| -3 | 78 | 47,4 |
| -4 | 79 | 48,3 |
| -5 | 81 | 49,2 |
| -6 | 83 | 50,1 |
| -7 | 83 | 50,9 |
| -8 | 85 | 51,8 |
| -9 | 86,8 | 52,6 |
| -10 | 88,8 | 53,5 |
| -11 | 90,8 | 54,3 |
| -12 | 92,8 | 55,0 |
| -13 | 94,8 | 56,0 |
| -14 | 96,8 | 56,9 |
| -15 | 98,8 | 57,7 |
| -16 | 100,8 | 58,5 |
| -17 | 102,8 | 59,4 |
| -18 | 104,7 | 60,2 |
| -19 | 106,7 | 61,1 |
| -20 | 108,7 | 61,7 |
| -21 | 110,7 | 62,5 |
| -22 | 112,6 | 63,2 |
| -23 | 114,6 | 64,0 |
| -24 | 116,5 | 64,7 |
| -25 | 118,5 | 65,5 |
| -26 | 120,4 | 66,3 |
| -27 | 122,3 | 67,0 |
| -28 | 124,3 | 67,8 |
| -29 | 126,2 | 68,5 |
| -30 | 128,1 | 69,3 |
| -31 | 130,0 | 70,0 |

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Каждая котельная работает на единую тепловую сеть. Система теплоснабжения от котельной закрытая, зависимая, по виду теплоносителя – водяная.

По числу теплопроводов от котельной №2 прокладка двухтрубная; от котельной №10 прокладка до ЦТП двухтрубная (двухтрубная система состоит из двух трубопроводов – подающего и обратного), после ЦТП – четырехтрубная; от котельной №3 прокладка двухтрубная, к зданию прачечной – четырехтрубная. Трубопроводы теплоснабжения в основном подземные, имеются небольшие участки надземной прокладки, трубопроводы ГВС выполнены все в подземном варианте. Тепловые камеры выполнены из кирпича, ж/б блоков. Количество тепловых камер – 384 шт..

Тепловые сети котельных введены в эксплуатацию в период с 1959 по 2004 г.г. Общая протяженность теплотрассы составляет 29,733 км.

Тип компенсирующих устройств – П-образные, сильфонные компенсаторы. Тип тепловой изоляции: мата минераловатные, пенополиуретан. Тип запорной арматуры – задвижки стальные марки 30с41нж.

В системе теплоснабжения применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха, дополняемое на вводах потребителей местным количественным регулированием.

Режимы работы тепловых сетей представлены в таблице 20.

Таблица 20.

| наименование котельной | Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной, кгс/см² | Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную, кгс/см² | Располагаемый напор, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- |
| №10 | старая часть 6,8 | 4,0 | 2,8 |
|  | новая часть 9,2 | 4,4 | 4,8 |
| №2 | 5,0 | 2,8 | 2,2 |
| №3 | 2,4 | 1,4 | 1,0 |

Для защиты тепловых сетей от недопустимо высоких давлений, в котельных предусмотрена автоматика – электроконтактные манометры, предназначенные для измерения давления воды и замыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления, а также устройство для сброса давления – сбросной предохранительный клапан, установленный на подающем трубопроводе.

После окончания отопительного периода для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей проводится комплекс мероприятий:

- испытания оборудования тепловых сетей и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- замена участков тепловых сетей, ремонт и замена запорной арматуры.

При проведении гидравлических испытаний в 2010 г. было обнаружено шесть порывов на тепловых сетях, в 2011 г. – 5 шт., в 2012 г. – 9 шт..

Норматив технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей:

- от котельной №10 составляет 2,352 Гкал/ч, 15306,42 Гкал/год;

- от котельной №2 – 0,06 Гкал/ч, 342,48 Гкал/год;

- от котельной №3 – 0,011 Гкал/ч, 95,95 Гкал/год.

Бесхозные тепловые сети в Приютово отсутствуют. В случае выявления, они будут переданы на баланс теплоснабжающей организации.

Коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей, установлены в 17 многоквартирных домах (МКД), планируется установить на 12-ти МКД. На бюджетных объектах установлено – 4 шт., планируется установить 2 шт..

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения р.п.Приютово представлена в таблице 21.

Таблица 21  Функциональная структура теплоснабжения р.п.Приютово

| Система теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей | Протяженность трубопроводов теплосети в двухтрубном исполнении, км | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надземный, км | Подземный, км |  |
|  |  | Отопление | ГВС |  |  |  |
| Котельная №10 | 1959-1997 | 23,655 | 4,593 | 0,372 | 27,876 | ООО «Теплоэнерго» |
| Котельная №2 | 1959-2004 | 1,321 | - | 0,724 | 0,597 | ООО «Теплоэнерго» |
| Котельная №3 | 1959-1989 | 0,164 | - | 0,004 | 0,16 | ООО «Теплоэнерго» |
| ИТОГО | 25,14 | 4,593 | 1,1 | 28,633 |  |

1.4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельных представлены в таблице 22.

Таблица 22  Объемы потребления тепловой энергии системы теплоснабжения р.п. Приютово

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь отапливаемых объектов, тыс. м2 | Годовая реализация 2011 г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 | р.п. Приютово, ул. Парамонова,1 | 485,811 | 99043,352 |
| 2 | Котельная №2 | р.п. Приютово, ул. Комсомольская, 32/2 | 5,876 | 2284,582 |
| 3 | Котельная №3 | р.п. Приютово, ул. Больничная, 1а | 3,587 | 1604,496 |
| Итого: | 495,274 | 102932,43 |

Норматив потребления тепловой энергии для населения согласно Решению Совета муниципального района БР РБ №474 от 29.11.2007 г.:

а) при оплате в течение отопительного периода (с октября по май месяцы) –   0,0345 Гкал на 1 кв.м общей площади;

б) при оплате в течение года равномерно ежемесячно – 0,023 Гкал на 1 кв.м общей площади.

1.5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных.

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто котельных №10, №2, №3 представлены в таблице 23.

Таблица 23.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

| Характеристики | Котельная №10 | Котельная №2 | Котельная №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 59,17 | 1,006 | 3,639 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 53,25 | 0,93 | 3,06 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 13,79 | 0,09 | 2,41 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 53,25 | 0,84 | 3,06 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 36,57 | 0,78 | 0,63 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,54 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 2,35 | 0,06 | 0,02 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 13,75 | 0,09 | 2,41 |

1.6 Балансы теплоносителя

Нормативное количество воды, необходимое для производства и передачи тепловой энергии, по котельной №10:

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч ______________________________ 36,57

Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 _________1052,52

Объем воды на наполнение т/сетей, м3 _____________________________1374,6

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/ч _____________________________6,07

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/сут ___________________________145,63

Расход воды на химводоподготовку (на 1 регенерацию),м3 ____________25,5

Расход воды на продувку, м3/сут___________________________________0,11

Расход воды на хоз. пит. нужды, м3/сут _____________________________2,3

Расход воды на технологические нужды, м3/сут  _____________________106

Общий расход воды без учета регенерации и хозбытовых нужд, м3/сут __251,2

Общий расход воды с учетом регенерации, м3/ч  _____________________276,7

Нормативное количество воды, необходимое для производства и передачи тепловой энергии, по котельной №2:

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч ________________________________ 0,78

Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 ___________27,59

Объем воды на наполнение т/сетей, м3 ____________________________26,62

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/ч ____________________________0,14

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/сут __________________________ 3,25

Общий расход воды, м3/сут ______________________________________ 3,25

Нормативное количество воды, необходимое для производства и передачи тепловой энергии, по котельной №3:

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч ________________________________ 0,63

Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 ___________19,22

Объем воды на наполнение т/сетей, м3 ____________________________1,34

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/ч ____________________________0,05

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/сут __________________________1,23

Расход воды на продувку, м3/сут__________________________________0,12

Расход воды на ХВП (на 1 регенерацию),м3 ________________________8,3

Расход воды на хоз. пит. нужды, м3/сут ____________________________0,1

Расход воды на технологические нужды, м3/сут  ____________________2

Общий расход воды без учета регенерации, м3/сут __________________ 2,9

1.7 Топливно-энергетические балансы

В котельных №10, №2, №3 р.п.Приютово в качестве основного топлива используется природный газ. В качестве резервного топлива в котельной №10 применяется мазут. В качестве аварийного топлива в котельных №2, №3 - печное топливо.

Таблица 24 Потребление природного газа котельными по месяцам в течение 2011 года

при средней температуре наружного воздуха -5,6ºС в тыс. м3

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | 2781,59 | 2503,42 | 2177,3 | 1447,402 | 315,8 | 229,23 | 104,07 | 206,555 | 528,541 | 1330,816 | 2156,858 | 2382,222 | 16163,804 |
| Котельная №2 | 48,263 | 41,584 | 40,378 | 35,275 | 2,904 |  |  |  | 7,755 | 26,776 | 42,954 | 45,253 | 291,142 |
| Котельная №3 | 35,33 | 35,472 | 27,434 | 15,824 | 4,368 | 13,072 | 4,597 | 4,6 | 9 | 11,9 | 26,556 | 29,81 | 217,963 |

1.8 Надежность теплоснабжения

Существующее котельное оборудование и сети теплоснабжения обеспечивают надежное теплоснабжение. Перерывы, прекращения, ограничения в подаче тепловой энергии отсутствуют.

1.9 Технико-экономические показатели ООО «Теплоэнерго»

Таблица 25

| Период | Выработано тепловой энергии, тыс.Гкал | Реализация тепловой энергии, тыс.Гкал | Среднеотпускной тариф тепловой энергии, руб./Гкал | Удельный вес энергоресурсов в общей доле затрат, % | Расходы на капитальный и текущий ремонты, тыс.руб | Потери тепловой энергии на собств. нужды и через изоляцию трубопроводов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 г. | 181,4 | 166,1 | 658,9 | 68 | 6149,1 | 8,4 |
| 2010 г. | 435,2 | 382,2 | 722,4 | 65,7 | 27151 | 11,45 |
| 2011 г. | 446,5 | 380,4 | 827,5 | 68 | 26001 | 14,8 |
| 9 мес. 2012 г. | 239,2 | 207,1 | 859,8 | 56,8 | 10050,6 | 13,4 |

1.10 Тарифы на тепловую энергию

На 2012 год тарифы на тепловую энергию для организаций составляют 949,32 руб. за 1 Гкал без учета НДС, для населения 891,17 руб. за 1 Гкал без учета НДС.

Таблица 26  Динамика изменения тарифов на тепловую энергию

|  | Период по годам |
| --- | --- |
| Тарифы | 2010 г. | 2011 г. | 9 мес. 2012 г. |
| население (с НДС) | 809,72 | 938,91 | 1051,58 |
| Прочие (без НДС) | 823,17 | 885,29 | 949,32 |

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения:

На данный момент существует ряд проблем для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей:

- нет возможности регулировки температуры теплоносителя в переходные периоды при совместной выработке горячей воды;

- элеваторные узлы на вводах потребителей неэффективны при распределении потоков теплоносителя,  это сказывается на результатах гидравлической наладки;

- в системе есть потребители горячей воды с малой нагрузкой, но большой протяженностью сетей, что снижает рентабельность обеспечения горячей водой потребителя от основной котельной №10;

- во внутренних системах теплоснабжения не проводится работа по равномерному распределению потоков теплоносителя по отдельным стоякам и равномерной подаче тепловой энергии потребителям, это приводит к прокачке большего объема теплоносителя и завышение температуры обратной воды.

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- старение основных фондов;

- в котельной №3 оборудование изношено;

- здание котельной №10 требует капитального ремонта;

- водоснабжение водой хозпитьевого качества котельной №10 происходит от ООО «Белебеевский водоканал». Хозпитьевая вода дорогая, цена постоянно растет, следовательно, плата за воду ежегодно увеличивается;

- значительные затраты на производство пара в котельной №10;

- в центральных тепловых пунктах ЦТП №3,5,7,9,10 р.п.Приютово высокая степень изношенности оборудования, низкий КПД теплообменников, высокие эксплуатационные и ремонтные затраты, большие габариты теплообменного оборудования; высокие затраты на электроэнергию (в настоящее время в ЦТП насосы работают круглые сутки, независимо от потребления ГВС); перегрев потребителей в переходный период. Кроме того, теплообменники влияют на гидравлику тепловых сетей отопления;

- необходима автоматизация ЦТП (в настоящее время один раз в три часа дежурным персоналом совершается объезд ЦТП и фиксируются параметры): отсутствует достоверная информация о технологическом режиме выработки горячей воды; отсутствует аварийная сигнализация, сигнализация об отклонениях параметров от нормативных.

#### глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к котельным № 10, №2, №3 представлены в таблицах 27-29.

Таблица 27 Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной № 10.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м2 |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд | 413477,31 | 413477,31 |
| Административные здания | 72334 | 72334 |
| ИТОГО | 485811,31 | 485811,31 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | -- | - |
| Общественные здания | - | - |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | - | - |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | - | - |

Таблица 28  Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной № 2.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м2 |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд | 3681,8 | 3681,8 |
| Административные здания | 2194 | 2194 |
| ИТОГО | 5875,8 | 5875,8 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Общественные здания | - | - |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | - | - |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | - | - |

Таблица 29  Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной № 3.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м2 |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд |  |  |
| Административные здания | 3587 | 3587 |
| ИТОГО | 3587 | 3587 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Общественные здания | - | - |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | - | - |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | - | - |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления от котельных №10, №2, №3 представлены в таблице 30-32. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -33 ºС.

Таблица 30 Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии от котельной № 10

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд | 28,02 | 28,02 |
| Административные здания | 8,55 | 8,55 |
| ИТОГО | 36,57 | 36,57 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объем теплопотребления ИТОГО |  |  |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО |  |  |

Таблица31 Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии от котельной № 2

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд | 0,51 | 0,51 |
| Административные здания | 0,27 | 0,27 |
| ИТОГО | 0,78 | 0,78 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объем теплопотребления ИТОГО |  |  |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО |  |  |

Таблица 32  Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии от котельной № 3

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд |  |  |
| Административные здания | 0,63 | 0,63 |
| ИТОГО | 0,63 | 0,63 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объем теплопотребления ИТОГО |  |  |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО |  |  |

#### глава 3  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективный баланс тепловой энергии (мощности) и перспективная тепловая нагрузка  котельных № 10, №2, №3  представлена в таблицах 33-35.

Таблица 33 Перспективный баланс тепловой мощности котельной №10.

|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 59,17 | 59,17 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 53,25 | 53,25 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 13,79 | 13,79 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 53,25 | 53,25 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 36,57 | 36,57 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 2,35 | 2,35 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/13,75 | 0/13,75 |

Таблица 34 Перспективный баланс тепловой мощности котельной №2.

|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,006 | 1,006 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,93 | 0,93 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,84 | 0,84 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,78 | 0,78 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/0,09 | 0/0,09 |

Таблица 35 Перспективный баланс тепловой мощности котельной №3.

|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,639 | 3,639 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,06 | 3,06 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 2,41 | 2,41 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 3,06 | 3,06 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,63 | 0,63 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/2,41 | 0/2,41 |

#### ГЛАВА 4  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Водоподготовительные установки на котельных состоят из  Na-катионитных фильтров, предназначенных для умягчения исходной воды. Потери теплоносителя обосновываются объемом тепловых сетей, объемом систем присоединенных потребителей и технологическими потерями. Сверхнормативные утечки возможны при нарушении правил пользования закрытых систем теплоснабжения отдельными потребителями, допускающими слив теплоносителя на хозбытовые нужды, проведение ремонтных работ внутренних систем отопления потребителей управляющими компаниями или сторонними лицами и в случае аварии.

| Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gут.н. = а х Vгод х nгод / 100 = mут.год.н х nгод |
| где а — норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, согласно правилам технической эксплуатации 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов в час |
| Vгод — среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых организацией, м3 |  |  |
| nгод — продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч |  |  |  |  |
| mут.год.н — среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч |  |  |  |
| Vгод = (Vот х nот + Vл х nл) / (nот + nл) = (Vот х nот + Vл х nл) / nгод |  |  |  |  |
| где Vот, Vл — емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3 |  |  |
| nот, nл — продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч |  |
| № котельной | Емкость тр/пр в отопит.период, Vот, м3 | Время работы тепл.сетей в отоп.период, nот, ч | Емкость тр/пр в неотоп.период, Vл, м3 | Время работы в неотоп.период, nл, ч | Время работы сетей за год, nгод, ч | Среднегодовая емкость тр/пр, Vгод, м3 | Среднегод.норма потерь обусл. утечкой, mут.год.н , м3/ч | Потери за год с утечкой, Gут.н, м3 |
| Котельная №2 | 33,30 | 5568 |  |  | 5568 | 33,30 | 0,08 | 463,59 |
| Котельная №3 | 1,66 | 5568 | 0,172 | 2856 | 8424 | 1,15 | 0,003 | 24,32 |
| Котельная №10 нов | 368,79 | 5568 | 226,86 | 2856 | 8424 | 320,67 | 0,80 | 6753,34 |
| Котельная №10 ст | 978,15 | 5568 |  |  | 5568 | 978,15 | 2,45 | 13615,89 |
| ВСЕГО | 1381,9 |  |  |  |  | 1333,27 | 3,333 | 20857,14 |

#### ГЛАВА 5  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ

В котельной №10:

- паровой котел перевести в водогрейный режим для создания резерва;

-  заменить сетевые насосы для нормализации гидравлического режима сетей;

- провести капитальный ремонт здания котельной.

#### глава 6 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

В случае перекладки тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

#### ГЛАВА 7  Перспективные топливные балансы

7.1 Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Данные по котельной №10 сведены в таблицу 36.

Таблица 36

| наименование | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимальный часовой расход газа, тыс.нм³/ч | 4,814 | 4,761 | 4,252 | 3,324 | 1,633 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 2,114 | 3,351 | 3,588 | 4,573 |  |
| максимальный расход газа за месяц, тыс.нм³/ч | 3581,773 | 3199,181 | 3163,63 | 2393,577 | 1214,74 | 1010,491 | 1044,174 | 1044,174 | 1522,188 | 2493,274 | 2583,439 | 3402,569 | 26653,211 |

Данные по котельной №2 сведены в таблицу 37.

Таблица 37

| наименование | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимальный часовой расход газа, тыс.нм³/ч | 0,078 | 0,076 | 0,063 | 0,04 | 0,027 |  |  |  | 0,027 | 0,04 | 0,052 | 0,071 |  |
| максимальный расход газа за месяц, тыс.нм³/ч | 57,671 | 51,178 | 47,078 | 28,637 | 3,254 |  |  |  | 9,763 | 30,096 | 37,782 | 53,131 | 318,590 |

Данные по котельной №3 сведены в таблицу 38.

Таблица 38

| наименование | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимальный часовой расход газа, тыс.нм³/ч | 0,058 | 0,057 | 0,047 | 0,030 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,012 | 0,030 | 0,039 | 0,054 |  |
| максимальный расход газа за месяц, тыс.нм³/ч | 43,23 | 38,363 | 35,29 | 21,467 | 5,281 | 3,278 | 3,388 | 3,278 | 8,957 | 22,56 | 28,321 | 39,827 | 253,241 |

7.2 Расчеты нормативных запасов резервного топлива

Минэнерго России утвержден нормативный запас резервного топлива – мазута для котельной №10 в количестве 335 тн.

#### ГЛАВА 8  оценка надежности теплоснабжения

Количество порывов на вводах потребителей за 2011 г. – 3 шт., устранен каждый в течение 4-х часов. Объем недоотпуска тепла незначительный.

Во внутренних системах теплоснабжения не проводится работа по равномерному распределению потоков теплоносителя по отдельным стоякам и равномерной подаче тепловой энергии потребителям, что приводит к прокачке большего объема теплоносителя и завышение температуры обратной воды.

Предложения для обеспечения надежности теплоснабжения:

- замена сетей, отработавших нормативный срок;

- паровой котел перевести в водогрейный режим для создания резерва;

- замена сетевых насосов, отработавших нормативный срок;

- реконструкция ЦТП.

#### глава 9  Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей на расчетный период представлены в таблице 39.

Таблица 39

| Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. | Реализация инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- |
| Перевод существующего парового котла ДКВР-10/13 в водогрейный режим и приобретение парового котла малой производительности Е-1,6/0,9 в котельной №10 | 3 000 | 2013 г. |
| Замена сетевых насосов в котельной №10 | 1 600 | 2013 г. 2014 г. |
| Реконструкция ЦТП №3, №5, №7, №9, №10 с установкой пластинчатых теплообменников и насосов фирмы Willo | 20 000 | 2013 г. |
| Капитальный ремонт тепловых сетей | 60 000 | 2013 – 2027 г.г. |
| итого | 84 600 |  |

Примечание: объем средств будет уточняться после выполнения проектно-сметной документации.

Инвестиции позволят решить малую часть проблем теплоснабжения:

- дефицит тепловой мощности котельной №10 без ее расширения;

- надежность теплоснабжения при передаче тепловой энергии;

- отсутствует возможность регулировки температуры теплоносителя в переходные периоды при совместной выработке горячей воды;

- в центральных тепловых пунктах высокая степень изношенности оборудования, низкий КПД теплообменников, высокие эксплуатационные и ремонтные затраты, большие габариты теплообменного оборудования; высокие затраты на электроэнергию (в настоящее время в ЦТП насосы работают круглые сутки, независимо от потребления ГВС); перегрев потребителей в переходный период. Кроме того, теплообменники влияют на гидравлику тепловых сетей отопления;

- необходима автоматизация ЦТП (в настоящее время один раз в три часа дежурным персоналом совершается объезд ЦТП и фиксируются параметры): отсутствует достоверная информация о технологическом режиме выработки горячей воды; отсутствует аварийная сигнализация, сигнализация об отклонениях параметров от нормативных.

#### глава 10  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные, административные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Фактическую эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п.Приютово осуществляет ООО «Теплоэнерго».

ООО «Теплоэнерго» имеет производственную базу, обеспечивающую надежную работу всех подразделений: диспетчерскую службу, транспортный участок, где насчитывается 15 единиц техники, гаражи, склад, оборудованный грузоподъемными механизмами.

На предприятии имеются вспомогательные подразделения: химическая лаборатория, обеспечивающая проведение необходимых анализов качества воды, наладочная группа, которая ведет режимно-наладочные испытания котельного оборудования, наладку гидравлического режима сетей.

Таким образом, ООО «Теплоэнерго» соответствует критериям определения единой теплоснабжающей организации.