Раздел № 2. Техническое задание

Зимнее содержание проезжей части (дорог, проездов, пешеходных переходов и тротуаров): центральной части, 35 квартала, мкрн. Северный, Малоприютово, улиц:  Элеваторная, Кирова, кладбище в Малоприютово, новое кладбище городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Исполнитель должен выполнить работы по зимнему содержанию проезжей части (дорог, проездов, пешеходных переходов, тротуаров)

- Руководству  по борьбе  с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (Росавтодор) от 16.06.2003г № ОС -548 – р.

- Соблюдению  сроков проведения снегоочистки, ликвидации зимней скользкости в сроки, указанных в ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- Соответствию  эксплуатационного состояния покрытия, обочин, перекрестков, въездов, выездов, автостоянок при котором состояние  проезжей части должно обеспечивать безопасное и беспрепятственное  движение всех видов транспортных средств требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог».

- Качественные характеристики выполненных работ (ширина очищаемой от снега проезжей части – на всю ширину, толщина уплотненного снега – не более 10 мм, толщина рыхлого снега – не более 40 мм, сроки выполнения работ по очистке от снега и удаления скользкости – согласно норматива.

- На дорогах снег с проезжей части следует убирать к бордюрному камню или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов шириною не более 1 м,  с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м., площадях допускается окучивать снег, не допуская помех для движения транспортных средств.

- Формирование снежных валов не допускается:

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

- Требования к качеству работ: ГОСТ Р 50597-93

- Требования к техническим характеристикам работ: ГОСТ Р 50597-93

- Требования к безопасности работ: Сборник Правил безопасности при дорожных

работах СП 12-135-2003.  Отраслевая типовая инструкция ТИ РО-007-2003

- Требования к результатам работ: гарантийный срок– ежедневно на период действия муниципального контракта

- Прием выполненных  работ по зимнему содержанию  будет осуществляться в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93.

Контроль за ходом выполнения работ

Контроль осуществляет «Заказчик». Оценка качества зимнего содержания проезжей части (дорог, проездов, пешеходных переходов,тротуаров) улиц р.п. Приютово проводится путем  комиссионного осмотра «Исполнителем» и «Заказчиком» проезжей части в процессе объезда автомобильных дорог. По итогам комиссионного обследования  составляется акт с указанием замечаний  и сроков их устранения (не более 6 часов на устранение) в соответствии с ГОСТ Р 50597-93.  При невыполнении «Исполнителем» замечаний в указанные сроки  составляется повторный акт для снятия объемов выполненных работ.

Требования к выполнению работ

1.  «Исполнитель» должен иметь план организации работ на городских территориях при обильном и длительном снегопаде (метели) и гололедице. План согласовывается  (утверждается) «Заказчиком».

2. Исполнитель должен обеспечить в ходе выполнения работ  мероприятия по технике безопасности,   экологической безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, в соответствии с ФЗ №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

3.  По запросу Заказчика  Исполнитель должен представлять всю требуемую информацию по настоящему контракту в установленные Заказчиком сроки. Исполнитель по запросу Заказчика обязан предоставить указание маршрутов движения спецтехники  и распределения пескосоляной смеси (ПСС),  путевые листы  на очистку от снега и наледи, погрузку  снега.  Исполнитель по запросу Заказчика должен предоставить сертификаты качества на приобретенные материалы (противогололедный  материал), акт на приготовление ПСС, отчет по расходу ПСС. Исполнитель должен предоставить   Акты по форме КС-2, КС-3, счета, счета-фактуры, журнал работы спецтехники, фото-отчет, подтверждающий факт выполнения работ.

4. Исполнитель должен при организации работ предусмотреть  взаимодействие с метеорологической службой. Основой  качества работ  зимней уборки по зимнему содержанию проезжей части (дорог, проездов, пешеходных переходов, тротуаров) улиц является своевременное выполнение операций  зимней уборки. В обязанности  Исполнителя  входит принятие всех мер по предупреждению  и ликвидации зимней скользкости, принятие мер по распределению машин и техники, осуществление в период дежурства контроля за оперативной обстановкой  на дорогах, поддерживание связи с ОГИБДД . Во время снегопада, гололеда и снежных заносов Исполнитель должен  обеспечить бесперебойную (круглосуточную) работу спецтехники.

5. Исполнитель обязан обеспечить  круглосуточное дежурство  механизированных бригад.Дежурство проводится в течение времени с начала периода неблагоприятных погодных условий при которых возможно  образование гололедных явлений.

Противогололедные материалы

Противогололедным материалом, применяемым для борьбы с зимней скользкостью на улицах и дорогах р.п. Приютово является пескосоляная смесь в соответствии с Руководством  по борьбе  с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (Росавтодор) от 16.06.2003г № ОС -548 – р.

Зимняя уборка дорог в периоды снегопадов и гололедных явлений

1.  Проезжая часть должна быть обработана  противогололедным материалом и обеспечивать беспрепятственное движение всех видов транспорта и пешеходов. Коэффициент сцепления  покрытия должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 и обеспечивать  безопасные условия движения со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения.

При получении  информации о снегопаде, до его начала  проводится превентивная обработка   проезжей части противогололедными материалами. Плотность распределения противогололедного материала  определяется в соответствии с Руководством  по борьбе  с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (Росавтодор) от 16.06.2003г № ОС -548 – р.

При получении информации  о возникновении гололеда  ликвидация  скользкости заключается в распределении пескосоляной смеси на поверхности покрытия. Если ледяная корка уже образовалась   необходимо  распределение пескосоляной смеси для обеспечения шероховатости покрытия  и для разрыхления  под воздействием  колес автомобиля. Предварительная обработка может проводится за 1-2 час до прогнозируемого явления.

Удаление снежно-ледяных накатов, как следствие нарушения технологии уборки или сроков проведения технологических операций, производится механическим, ручным или комбинированным способом.

2. Обработка проезжей части противогололедными материалами.

Противогололедные материалы распределяются равномерно по поверхности покрытия в соответствии с необходимыми нормами расхода.

Обработка дорожных покрытий  песко-соляной смесью производится механизированным способом. В первую очередь посыпаются наиболее опасные места: спуски, подъемы, развороты и крутые повороты, перекрестки, пешеходные переходы, и другие участки дорог, где чаще возникает необходимость торможения или создается опасность заноса транспортных средств.

По окончании выборочной посыпки там, где есть необходимость, посыпка доводится до сплошной.

Если на проезжую часть заносится ветром снег  со снежных валов необходима очистка проезжей части с помощью комбинированной дорожной машины.

Проверку  состояния  проезжей части  в местах повышенной  опасности (спуски , подъемы и т.п.) следует производить не менее 3-х раз  в сутки.

3.Механизированное сгребание снега с проезжей части  должно производиться  сразу после окончания снегопада. Раздвигание снежных валов на перекрестках производится механизированным способом немедленно вслед за сгребанием или подметанием.  Циклы сгребания и противогололедной обработки производятся до полной уборки снега  с проезжей части..

4. Формирование снежных валов производится механизированным способом с целью последующего удаления снега с проезда. Вал снега должен быть уложен с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1 м с разрывами 2,0-2,5м  и давал возможность нормального движения общественного транспорта. Формирование снежных валов не допускается в следующих местах:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне, вблизи  железнодорожных      переездов в зоне  треугольника видимости;

- ближе пяти метров от пешеходного перехода;

- ближе двадцати метров от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром,

-на тротуарах.

Список улиц (дорог, проездов):

| №п/п | Адрес автомобильной дороги | Протяженность, м | ширина, м | итого кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 квартал |
| 1 | ул. Толстого | 263 | 5,2 | 1367,6 |
| 2 | ул. Шевченко | 967 | 7,2 | 6962,4 |
| 3 | ул.Пархоменко | 680 | 5,2 | 3536 |
| 4 | ул. Аксакова | 395 | 5,7 | 2251,5 |
| 5 | ул. Ярославского | 662 | 4,7 | 3111,4 |
| 6 | ул. Крупской | 256 | 5,7 | 1459,2 |
| 7 | ул. Гоголя | 658 | 6,2 | 4079,6 |
| 8 | ул. Чехова | 853 | 8,2 | 6994,6 |
| 9 | ул. Куйбышева | 1815 | 9,7 | 17605,5 |
| 10 | ул. Пролетарская | 1398 | 7,2 | 10065,6 |
| 11 | ул. Чернышевского | 367 | 7,2 | 2642,4 |
| 12 | ул. Пролетарская | 1398 | 7,2 | 10065,6 |
| 13 | ул. Некрасова | 750 | 4,2 | 3150 |
| Малоприютово |
| 13 | ул. Муссы Джалиля | 847 | 10,2 | 8639,4 |
| 14 | ул. Тупиковая | 134 | 6,2 | 830,8 |
| 15 | ул. Гайнуллина | 126 | 5,2 | 655,2 |
| 16 | ул. Дружбы | 588 | 8,2 | 4821,6 |
| 17 | ул. Матросова | 1463 | 6,5 | 9509,5 |
|  | Центральные улицы |  |  |
| 18 | ул. Свердлова | 901 | 11,2 | 10091,2 |
| 19 | ул.Вокзальная | 733 | 7,2 | 5277,6 |
| 20 | ул. Магистральная | 2367 | 8,2 | 19409,4 |
| 21 | Бульвар Мира | 1811 | 6,5 | 11771,5 |
| 22 | ул. Ленина | 1346 | 7,2 | 9691,2 |
| 23 | ул. Карла Маркса | 1379 | 7,2 | 9928,8 |
| 24 | ул. 50 лет ВЛКСМ | 1202 | 7,2 | 8654,4 |
| 25 | ул. Первомайская | 1731 | 7,2 | 12463,2 |
| 26 | ул. Калинина | 1011 | 7,2 | 7279,2 |
| 27 | ул. Парамонова | 796 | 10,2 | 8119,2 |
| Мкрн. Северный |
| 28 | ул. Свободы | 380 | 5 | 1900 |
| 29 | ул. Солнечная | 575 | 5 | 2875 |
| 30 | ул. Земляничная | 287 | 4,5 | 1291,5 |
| 31 | ул. Мажита Гафури | 890 | 4,5 | 4005 |
| 32 | ул. Радужная | 760 | 5 | 3800 |
| 33 | ул. Островского | 1200 | 6,5 | 7800 |
| 34 | ул.Северная | 877 | 5,5 | 4823,5 |
| 35 | ул. Уральская | 255 | 4,5 | 1147,5 |
| 36 | ул. Цветочная | 345 | 4,5 | 1552,5 |
| 37 | ул. Зеленая | 850 | 6 | 5100 |
| 38 | ул. Большая Садовая | 1054 | 6,7 | 7061,8 |
| 39 | переулок между ул. Зеленая д.20 и ул. Солнечная д.22 | 200 | 4 | 800 |
| Улицы, кладбища |
| 40 | ул. Элеваторная | 848 | 5,2 | 4409,6 |
| 41 | ул. Кирова | 1100 | 4 | 4400 |
| 42 | кладбище в Малоприютово | 350 | 4 | 1400 |
| 43 | Новое кладбище | 182 | 8 | 1450 |
| Список тротуаров: |
| Перечень тротуаров Ед.изм протяженность 1. ул. Карла Маркса: Нечетная сторона – д.7,9,11,13,15,17,19 м 360 Четная сторона - д. № 8,10, 16,26 м 204 2. ул. Ленина: Нечетная сторона – от перекрестка ул. Свердлова до ул. Калинина м 780 Четная сторона - д. № 8,14,18,20,22,24,26 м 320 3. ул. Вокзальная Нечетная сторона - на всем протяжении м 600 Четная сторона - на всем протяжении м 600 4. ул. Свердлова Нечетная сторона – д.№1,3,5,7,9,11 м 444 Четная сторона - д.№2,4,6,8,10,12 м 560 5. ул. Первомайская Четная сторона - д. №6,8,10,16,18 м 324 Нечетная сторона – д.1,3,5,7,15 м 200 6. ул. Парамонова Четная сторона – д.32,34,36,38, м 200 Нечетная сторона – д.9 м 36 7. ул. Бульвар Мира Нечетная сторона – д. 1,3,5,7 м 350 Четная сторона -2а, 4,6,8 м 280 8 Ул. 50 лет ВЛКСМ Четная сторона - д.6,14 м 140 Нечетная сторона – д.7,11,13,15,17 ,вдоль д.с. №35 м 408 9 Ул. Островского От перекрестка ул. Первомайская до бульвар Мира. м 220 10 Ул. Пролетарская Вся четная сторона м 400 Очистка объектов производится по мере выпадения осадков После проведения очистки тротуаров обязательна посыпка песком. |